OPIS PRZEDMIOTU ZAÓWIENIA (OPZ)

dla zadania:

Naprawa nawierzchni w torze nr 1 w km 17,300-19,500;

20,100-20,350; 25,100-29,450 linii nr 359 Leszno - Zbąszyń

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 60-715 Poznań, 
ul. Kolejowa 4.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Linia 359 jest linią drugorzędną, jednotorową, niezelektryfikowaną. Nawierzchnia na remontowanych odcinkach toru nr 1 z szyn S49 bezstykowych z roku 1982 charakteryzuje się dużym zużyciem bocznym na podkładach drewnianych i betonowych z 1982 roku 
i podsypce tłuczniowej grubości 0,2m do 0,3m zanieczyszczonej w 20-30%.

Dopuszczalny nacisk - 177 kN

Obciążenie przewozami – 0,331 Tg/rok

Średnia liczba pociągów w dobie – 10,857 poc./doba.

- ZAKRES ROBÓT:

- Ciągła wymiana podkładów drewnianych na PS-83 w ilości 9750 szt. w km 17,300-19,500; 20,100-20,350; 25,100-29,450 toru nr 1 linii 359;

- Wymiana podkładów drewnianych na drewniane przy rozjazdach i na dojściach do obiektów

- Podkłady PS-83 oraz drewniane nowe dostarczy Zamawiający – będą znajdować się na stacjach Błotnica i Włoszakowice;

- W cenie wymiany podkładów należy uwzględnić wszelkie załadunki, transporty 
i wyładunki podkładów nowych;

- Podkłady drewniane (po wymianie) należy rozbroić i złom rozliczyć z ISE Zbąszynek;

- Podkłady drewniane (po wymianie) należy zutylizować;

- Likwidacja komór łubkowych w torze nr 1 w km 17,300 -19,500; 20,100-20,350; 25,100-29,450 (po za lokalizacją wymiany szyn) wraz z transportem złomu do stacji Zbąszynek;

- Wybranie podsypki tłuczniowej z toru nr 1 na stacji Włoszakowice (w peronie - w lokalizacji wymiany podkładów) z odwozem do 5km;

- Wykonanie podbudowy z tłucznia nowego w torze nr 1 na stacji Włoszakowice (w peronie - w lokalizacji wymiany podkładów). Tłuczeń nowy dostarczony będzie do stacji Włoszakowice;

- Ciągła wymiana szyn S49 (18szt x 120m oraz 10szt x 30m) w torze nr 1 na odcinku 25,700-26,180 oraz 26,500-27,100 w miejscach wskazanych przez ISE Zbąszynek

- Wykonanie spoin termitowych przy likwidacji komór łubkowych i wymianie szyn

- PRZEWIDYWANE EFEKTY EKSPLOATACYJNE:

- Odwołanie ograniczeń prędkości i przywrócenie prędkości rozkładowej

- Skrócenie czasu jazdy

- Znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego

- Zapobiegnięcie wprowadzania dalszych ograniczeń prędkości biegu pociągów ze względu na zły stan nawierzchni

- Polepszenie oferty przewozowej