OPIS PRZEDMIOTU ZAÓWIENIA (OPZ)

dla zadania:

Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii 359 Leszno – Zbąszyń wraz z wykonaniem robót towarzyszących

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 60-715 Poznań, 
ul. Kolejowa 4.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Linia 359 jest linią drugorzędną, jednotorową, niezelektryfikowaną. Nawierzchnia na remontowanych odcinkach toru nr 1 z szyn S49 bezstykowych z roku 1982 charakteryzuje się dużym zużyciem bocznym na podkładach drewnianych i betonowych z 1982 roku 
i podsypce tłuczniowej grubości 0,2m do 0,3m zanieczyszczonej w 20-30%.

Na remontowanych odcinkach obowiązuje prędkość rozkładowa V=50 km/h 
z ograniczeniem prędkości do  V=30 km/h w km 19,500 – 27,100 i V=70 km/h 
z ograniczeniem do V=50 km/h w km 10,700 – 11,300 z uwagi na zły stan nawierzchni.

Dopuszczalny nacisk - 201 kN

Obciążenie przewozami – 0,339 Tg/rok

Średnia liczba pociągów w dobie – 11,387 poc./doba.

- ZAKRES ROBÓT:

- Ciągła wymiana podkładów drewnianych na PS-83 w ilości 7000 szt. w km 10,700 -11,300 i 19,500 – 27,100 toru nr 1 linii 359;

- Podkłady PS-83 nowe dostarczy Zamawiający – będą znajdować się na stacjach Krzycko Wielkie i Włoszakowice;

- W cenie wymiany podkładów należy uwzględnić wszelkie załadunki, transporty 
i wyładunki podkładów nowych;

- Podkłady drewniane (po wymianie) należy rozbroić i złom rozliczyć z ISE Zbąszynek;

- Podkłady drewniane (po wymianie) należy zutylizować;

- W stacji Krzycko Wielkie należy zlikwidować 2 rozjazdy R300 (nr 1 i 2) i zabudować w to miejsce tor;

- Podrozjazdnice po likwidacji rozjazdów należy rozbroić i zutylizować a złom należy rozliczyć z ISE Zbąszynek;

- Stal z likwidowanych rozjazdów należy przetransportować do bazy ISE Zbąszynek;

- Materiały nowe na wykonanie torów w miejscach rozjazdów dostarczy Zamawiający.

- PRZEWIDYWANE EFEKTY EKSPLOATACYJNE:

- Odwołanie ograniczeń prędkości i przywrócenie prędkości rozkładowej do 
V=70 km/h w km 10,700 – 11,300 i w km 19,500 – 27,100

- Skrócenie czasu jazdy o 6,4 min

- Znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego

- Zapobiegnięcie wprowadzania dalszych ograniczeń prędkości biegu pociągów ze względu na zły stan nawierzchni

- Polepszenie oferty przewozowej